УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-40/Н210/Н1

Датум: 25.07.2022. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за потрошни материјал и опрема за гајење биљака

| редни број | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pumpa za vazduh Opšte karakteristike: Akvarijumsкa vazdušna pumpa za uzgoj biljaka za obogaćivanje zone korenovog sistema neophodnim kiseonikom, za uzgoj u supstratima poput glinenih kuglica. Tehničke karakteristike: Maksimalni proticaj: 2x4 l vazduha u minuti Maksimalni pritisak: 0,15 MPa Napajanje: 220-240 V/50-60Hz Regulacija protoka: DA Broj izvoda: 2 Dužina strujnog kabla: 100 cm Potrošnja: 5 W | 1 ком |
| 2 | Providno crevo za povezivanje pumpe za vazduh Opšte karakteristike: koristi se za spajanje rasprskivača sa pumpom za vazduh, ali se takođe može koristiti i za spajanje glavnih creva za navodnjavanje sa kapljačima ili drugim završnim elementima sistema za navodnjavanje. Tehničke karakteristike: Spoljašnji prečnik: 6mm Unutrašnji prečnik: 3mm Debljina zida: 1mm Max pritisak: 4 bar Boja: providno | 4 м |
| 3 | Rasprskivač za vazduh Opšte karakteristike: Kameni rasprskivač za vazduh koristi se za unošenje vazduha u rezervoar sa vodom, odnosno rastvorom prihrane. Ovim rasprskivačem voda, odnosno vodeni rastvor đubriva dobijaju vazduh putem vazdušne pumpe, što omogućava biljkama bolji rast, veći prirast korenovog sistema, i najadekvatnije uslove za pravilan rast i razvoj biljaka. Povezuje se sa vazdušnom pumpom putem vazdušnog creva. Tehničke karakteristike: Dužina rasprskivača - 20cm Prečnik izvoda na rasprskivaču: 6mm Širina donjeg dela rasprskivača: 2cm Širina gornjeg dela rasprskivača: 1cm Materijal: Kamen | 2 ком |
| 4 | Potopna pumpa za vodu Opšte karakteristike: Akvarijumska potopna pumpa za hidroponski sistem Tehničke karakteristike: Maksimalni protok: 600 litara po satu Maksimalna visina podizanja vode: 1 m Potrošnja struje: 8W Napajanje: 220-240 V/50Hz Regulacija protoka: DA | 1 ком |
| 5 | Sifon sa spojnicama - Ebb and Flow Fitting Kit Opšte karakteristike: Slući za dovod i odvod vode ili hidroponskog rastvora u media bed akvaponičnim sistemima. Tehničke karakteristike: Broj fittinga: 2 Mogućnost podešavanja visine: Da Materijal: Čvrsta plastika Dimenzije: 9cm - manji fitting, 17cm veći fitting (sa izvodom i rešetkama). Nivo vode sa manjim fitting-om: 0,5cm - ili podesivo po potrebi sa nastavcima drugog fitting-a Nivo vode sa većim fitting-om: 0,5cm, 4,5cm ili 4cm - podesivo po potrebi Boja: Crna | 2 сета |
| 6 | Crevo armirano - za povezivanje pumpe i sifona Opšte karakteristike: Armirano crevo za navodnjavanje, za raspodelu vode u hidro- i akvaponskom uzgoju; za povezivanje pumpe za vodu i sifona. Tehničke karakteristike: Radni pritisak : 7 Bara Maximalni pritisak: 20 Bara Radna Temperatura: od -5° do 30° Debljina zida: 2mm Unutrašnji dijametar: 18mm Spoljašnji dijametar: 23mm | 5 м |
| 7 | Supstrat – glinene kuglice Opšte karakteristike: Obezbeđuju kiseonik korenu, dobar su drenažni sloj, i supstrat u hidroponskoj proizvodnji. Tehničke karakteristike: Šljunčani šljunak (8-16 mm) pH (H2O): 6.8 - 8.3 EC (1: 1,5) [mS / cm]: 0,5 - 0,8 Količina: 45 l | 2 ком |
| 8 | Mehanički tajmer za održavanje nivoa vode Opšte karakteristike: Tajmer je neophodan za održavanje nivoa vode i regulaciju poplava-drenaža efekta. Tehničke karakteristike: Maksimalno opterećenje: 16A / 3500W Minimalni Vremenski interval: 15 minuta Maksimalni vremenski interval: 24 časa | 1 ком |
| 9 | pH up Opšte karakteristike: U akvaponiji ribe i bakterije spuštaju pH pa je potrebno po potrebi podizati pH. Tehničke karakteristike: Kalijum hidroksid KOH u koncentraciji 25%. | 1 л |
| 10. | Korito Opšte karakteristike: Korito služi za uzgoj bilajka u supstratu u akvaponskom sistemu. Tehničke karakteristike: Dimenzije korita: 80 x 80 cm Dubina korita: 12 cm Materijal: čvrsta polipropilen (PP) plastika koja može da se reciklira i koja ne otpušta štetne materije. | 2 ком |
| 11. | Ventilator sa štipaljkom Opšte karakteristike: Ukoliko se postavi da duva u pravcu biljaka, postiže se efekat vetra. Efekat vetra pod kojim se biljka njiše jača stablo biljke i time omogućava da biljka ponese više i veće plodove i ne slomi se pod njihovom težinom. Smanjuje vlagu, spušta temperaturu. Tehničke karakteristike: Maksimalna snaga: 18W Napon: 220V Broj brzina: dve brzine, sporija i brža | 1 ком |
| 12. | Digitalni higro-termometar Opšte karakteristike: merač za merenje temperature i vlažnosti vazduha. Tehničke karakteristike: Opseg merenja za temperaturu: od - 20°C do +50°C Oseg merenja za vlažnost: 10%RH - 95%RH Tačnost merenja za temperaturu: ±1°C Tačnost merenja za vlažnost: ±5% Rezolucija merenja za temperaturu: 0.1°C Rezolucija merenja za vlažnost: 1% Dimenzije (V x Š x D): 102 x 110 x 20mm Izvor napajanja: 1 x 1,5V standard AAA | 1 ком |

Rok za dostavљaњe ponude je 28.07.2022. godine do 12 časova. Ponude možete dostaviti na e-mail mirjana.railic@polj.uns.ac.rs u formi ponude koja je u prilogu ovog zahteva.

Dekan

prof. dr Nedeљko Tica

Ponuda br ________________ od __________________ za nabavku – потрошни материјал и опрема за гајење биљака, broj N210/2022

1)OPŠTI PODАCI O PONUĐАČU

| Naziv i adresa ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivaњe ugovora |  |

OPIS PREDMETА NАBАVKE:  потрошни материјал и опрема за гајење биљака

| R.br. | Naziv Tehničke karakteristike | Količina/ kom | Jedinična cena (bez PDV-a) | Jedinična cena (sa PDV om) | Ukupan iznos (bez PDV) | Ukupan iznos (sa PDV-om) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pumpa za vazduh Opšte karakteristike: Akvarijumsкa vazdušna pumpa za uzgoj biljaka za obogaćivanje zone korenovog sistema neophodnim kiseonikom, za uzgoj u supstratima poput glinenih kuglica. Tehničke karakteristike: Maksimalni proticaj: 2x4 l vazduha u minuti Maksimalni pritisak: 0,15 MPa Napajanje: 220-240 V/50-60Hz Regulacija protoka: DA Broj izvoda: 2 Dužina strujnog kabla: 100 cm Potrošnja: 5 W | 1 ком |  |  |  |  |
|  | Providno crevo za povezivanje pumpe za vazduh Opšte karakteristike: koristi se za spajanje rasprskivača sa pumpom za vazduh, ali se takođe može koristiti i za spajanje glavnih creva za navodnjavanje sa kapljačima ili drugim završnim elementima sistema za navodnjavanje. Tehničke karakteristike: Spoljašnji prečnik: 6mm Unutrašnji prečnik: 3mm Debljina zida: 1mm Max pritisak: 4 bar Boja: providno | 4 м |  |  |  |  |
|  | Rasprskivač za vazduh Opšte karakteristike: Kameni rasprskivač za vazduh koristi se za unošenje vazduha u rezervoar sa vodom, odnosno rastvorom prihrane. Ovim rasprskivačem voda, odnosno vodeni rastvor đubriva dobijaju vazduh putem vazdušne pumpe, što omogućava biljkama bolji rast, veći prirast korenovog sistema, i najadekvatnije uslove za pravilan rast i razvoj biljaka. Povezuje se sa vazdušnom pumpom putem vazdušnog creva. Tehničke karakteristike: Dužina rasprskivača - 20cm Prečnik izvoda na rasprskivaču: 6mm Širina donjeg dela rasprskivača: 2cm Širina gornjeg dela rasprskivača: 1cm Materijal: Kamen | 2 ком |  |  |  |  |
|  | Potopna pumpa za vodu Opšte karakteristike: Akvarijumska potopna pumpa za hidroponski sistem Tehničke karakteristike: Maksimalni protok: 600 litara po satu Maksimalna visina podizanja vode: 1 m Potrošnja struje: 8W Napajanje: 220-240 V/50Hz Regulacija protoka: DA | 1 ком |  |  |  |  |
|  | Sifon sa spojnicama - Ebb and Flow Fitting Kit Opšte karakteristike: Slući za dovod i odvod vode ili hidroponskog rastvora u media bed akvaponičnim sistemima. Tehničke karakteristike: Broj fittinga: 2 Mogućnost podešavanja visine: Da Materijal: Čvrsta plastika Dimenzije: 9cm - manji fitting, 17cm veći fitting (sa izvodom i rešetkama). Nivo vode sa manjim fitting-om: 0,5cm - ili podesivo po potrebi sa nastavcima drugog fitting-a Nivo vode sa većim fitting-om: 0,5cm, 4,5cm ili 4cm - podesivo po potrebi Boja: Crna | 2 сета |  |  |  |  |
|  | Crevo armirano - za povezivanje pumpe i sifona Opšte karakteristike: Armirano crevo za navodnjavanje, za raspodelu vode u hidro- i akvaponskom uzgoju; za povezivanje pumpe za vodu i sifona. Tehničke karakteristike: Radni pritisak : 7 Bara Maximalni pritisak: 20 Bara Radna Temperatura: od -5° do 30° Debljina zida: 2mm Unutrašnji dijametar: 18mm Spoljašnji dijametar: 23mm | 5 м |  |  |  |  |
|  | Supstrat – glinene kuglice Opšte karakteristike: Obezbeđuju kiseonik korenu, dobar su drenažni sloj, i supstrat u hidroponskoj proizvodnji. Tehničke karakteristike: Šljunčani šljunak (8-16 mm) pH (H2O): 6.8 - 8.3 EC (1: 1,5) [mS / cm]: 0,5 - 0,8 Količina: 45 l | 2 ком |  |  |  |  |
|  | Mehanički tajmer za održavanje nivoa vode Opšte karakteristike: Tajmer je neophodan za održavanje nivoa vode i regulaciju poplava-drenaža efekta. Tehničke karakteristike: Maksimalno opterećenje: 16A / 3500W Minimalni Vremenski interval: 15 minuta Maksimalni vremenski interval: 24 časa | 1 ком |  |  |  |  |
|  | pH up Opšte karakteristike: U akvaponiji ribe i bakterije spuštaju pH pa je potrebno po potrebi podizati pH. Tehničke karakteristike: Kalijum hidroksid KOH u koncentraciji 25%. | 1 л |  |  |  |  |
|  | Korito Opšte karakteristike: Korito služi za uzgoj bilajka u supstratu u akvaponskom sistemu. Tehničke karakteristike: Dimenzije korita: 80 x 80 cm Dubina korita: 12 cm Materijal: čvrsta polipropilen (PP) plastika koja može da se reciklira i koja ne otpušta štetne materije. | 2 ком |  |  |  |  |
|  | Ventilator sa štipaljkom Opšte karakteristike: Ukoliko se postavi da duva u pravcu biljaka, postiže se efekat vetra. Efekat vetra pod kojim se biljka njiše jača stablo biljke i time omogućava da biljka ponese više i veće plodove i ne slomi se pod njihovom težinom. Smanjuje vlagu, spušta temperaturu. Tehničke karakteristike: Maksimalna snaga: 18W Napon: 220V Broj brzina: dve brzine, sporija i brža | 1 ком |  |  |  |  |
|  | Digitalni higro-termometar Opšte karakteristike: merač za merenje temperature i vlažnosti vazduha. Tehničke karakteristike: Opseg merenja za temperaturu: od - 20°C do +50°C Oseg merenja za vlažnost: 10%RH - 95%RH Tačnost merenja za temperaturu: ±1°C Tačnost merenja za vlažnost: ±5% Rezolucija merenja za temperaturu: 0.1°C Rezolucija merenja za vlažnost: 1% Dimenzije (V x Š x D): 102 x 110 x 20mm Izvor napajanja: 1 x 1,5V standard AAA | 1 ком |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |
| Rok i način plaćaњa |  |
| Rok isporuke |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________