| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-28/103/O1 |
| Datum | 30.06.2017. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 103/2018

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

Obraćamo vam se sa zahtevom za dodatna objašnjenja za vašu javnu nabavku broj 103/2018

U tehničkoj specifikaciji na strani 5/82 u zahtevu za zastaklivanju naveli

za sva ugrađena stakla .Pojediničnim pregledom pozicija ustanovili smo da se ugrađuju četri vrste stakla

6+16+6mm CLIMA GUARD PREMIUM SPOLJA CLIMA GUARD PREMIUM UNUTRA

6+16+6      STOP-SOL stakla-spolja CLIMA GUARD PREMIUM UNUTRA

6+16+6         KLIMA GUARD SOLAR SPOLJA CLIMA GUARD PREMIUM UNUTRA

4+Folija+4 mm     PAMPLEX STAKLO

Pitanje broj 1.

Da li ostajete pri zahtevu da za sve vrste stakla moramo imati ateste?

Pitanje broj 2

Da li umesto atesta može biti priložen konfigurator proizvođača stakla?

Pitanje broj 3

Da li znate koliko ponuđača može imati tražene asteste za sve vrste stakla?

Pitanje broj 4

U kom trenutku postupka moramo priložiti tražene ateste (kod ponude, izabrani

ponuđač kod poptisivanja ugovora, kod odobrenja nadzornog organa na radioniče crteže, kod primopredaje radova…?

ODGOVOR NA PITANjE

Odgovor broj 1.

Naručilac u popunosti ostaje kod svih zahteva iz konkursne dokumentacije u pogledu dostavljanja atesta za sve vrste stakla. Zahtevane konfiguracije stakala su sasvim uobičejene konfiguracije a zahtev je postavljen u skladu su sa novim Pravilnikom o energetskoj efikasnosti

Odgovor broj 2.

Konfigurator za konkretnu kombinaciju, može se priložiti, kao minimum zadovoljenja uslova, ako postoje. Pored toga je potrebno priložiti ateste za svaki  pojedinačni sloj stakla koja su u datoj konfiguraciji.

Odgovor broj 3.

Svi ponuđači koji rade u skladu sa zakonskom regulativom, morali su već pribaviti ateste za uobičajene konfiguracije.

4.Traženi atesti moraju biti satavni deo ponude.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Dejan Popović