| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-2/163/O1 |
| Datum | 19.01.2018. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 163/2017

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća postavljena pitanja, vezano za javnu nabavku broj 163/2017. U slučaju nejasnih i negativnih odgovora na postavljena pitanja, njihova sadržina predstavlja naše ukazivanje na nepravilnosti i nedostatke konkursne dokumentacije, u skladu sa odredbom člna 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama. Takođe, posebno Vam ukazujemo i na određene nedostatke u konkursnoj dokumentaciji, koji se mogu odmah uočiti.

1. Na strani 18 konkursne dokumentacije u delu “Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma“ navedeno je kako će se vršiti izbor najpovoljnije ponude.

S obzirom da navedenu tehničku prednost (T2)- mogućnost za čišćenje i izmenu jonskog izvora bez obaranja vakuuma, poseduje uređaj samo jednog proizvođača tražene opreme “Thermo Scientific” čime je prilikom ponderisanja u startu data prednost jednom ponuđaču, kao i da vrednovanje elemenata kriterijuma sa bodovima, a ne sa ponderima nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i to odredbom člana 85. Stav 5. Zakona o javnim nabavkama, molimo vas da načinite izmenu i ispravku pomenutog dela konkursne dokumentacije.

2.

Na strani 18 konkursne dokumentacije u delu “Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma“ navedena je Tehnička prednost (T2)- lako izmenjivanje injektora i detektora od strane korisnika opreme, bez alata u roku od maksimalno 5 minuta.

Molimo Vas da pojasnite da li je naručilac tražio da svi detektori i injektori budu instalirani na uređaju i ako jeste da se kao kriterijum za ponderisanje izbaci Tehnička prednost lako izmenjiv injektor i detektor od strane korisnika bez alata u roku od 5 minuta jer je iste neophodno postaviti u samoj konfiguraciji prilikom instalacije.

Ukoliko naručilac ne zahteva da se svi injektori i detektori koji su traženi instaliraciju na ovom sistemu onda je jedino smisleno rešenje da se konfiguracija podeli na 2 uređaja. Gasni hromatograf sa 2 ili 3 detektora i gasno maseni spektrometar sa ili FID detektorom ili bez njega. Na ovaj način bi naručilac dobio više od traženog sa mogućnošću rada na 2 uređaja istovremeno (2 detektora istovremeno) a ispoštovana bi bila zahtevana tehnička specifikacija.

3. U konkursnoj dokumentaciji na strani 9, u delu “Ispunjenost dodatnih ulova” zahtevano je da se kao dokaz 3 dostavi servisni sertifikat izdat od strane proizvođača opreme koja je predmet servisiranja, kao dokaz 4 dostavi izjava proizvođača opreme da garantuje dostupnost rezervnih delova minimum 7 godina od datuma proizvodnje poslednjeg modela ponuđenog aparata I kao dokaz 5 izjavu proizvođača da ponuđeno dobro zadovoljava zahtev iz tehniče specifikacije u delu koji nije naveden u tehničkoj dokumentaciji.

Da li će biti prihvatljivo ukoliko se traženi serifikat servisera i tražene izjave dostave izdate od strane inozastupnika za Evropu ?

4. U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 u delu “Tehničke karakteristike” naveden je predmet Javne nabavke- dvokanalni gasni hromatograf sa plameno jonizujućim detektorom (FID), detektorom sa zahvatom elektrona (ECD), azot- fosfornim (NPD) i masenim detektorom.

S obzirom da navedeni sistem predstavlja spoj dva uređaja odnosno gasnog hromatografa sa FID, ECD, NPD detektorom i gasnog hromatografa sa masenim detektorom, da li će biti prihvatljivo ukoliko se ponude potpuno odvojeni sistemi ali traženih karateristika pri čemu je omogućeno njihovo nezavisno i istovremeno funkcionisanje? Uz svaki uređaj će biti isporučen adekvatan softver za kontrolu instrumenta, obradu podataka i izveštavanje.

5. U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 u delu “Tehničke karakteristike” traženo je da plameno jonizujući dtektor (FID) ima sledeće karakteristike: minimalni detekcioni nivo ˂1.4pgC/s, linearni dinamički opseg >107, brzina snimanja 300Hz?

Da li će biti prihvatljivo ukoliko se ponudi FID detektor koji ima minimalni nivo detekcije 1.5pgC/s, linerani dinamički opseg 107 i brzinu snimanja 250Hz, s obzirom da neznatno mala razlika u traženim i pomenutim vrednosti ne utiče na kvalitet dobijenih rezultata i osetljivost merenja?

6. Na strani broj 5 konkursne dokumentacije, u delu “Tehničke karakteristike“ traženo je da azot- fosforni detektor (NPD) ima ostljivost ˂100 fg N/s i linerani dinamički opseg 104.

Da li će biti prihvatljivo ukoliko se ponudi NPD detektor sa osetljivošću 100 fg N/s i linearnog dinamičkog opsega 103 s obzirom da prikazane vrednosti traženih parametara ne utiču na osetljivost merenja a omogućavaju konkurenciju među ponuđačima bez preferiranja određenog proizvođača opreme?

7. Na strani broj 5 konkursne dokumentacije, u delu “Tehničke karakteristike“ zahtevana je da elektronska energija bude od 0 do 150eV ili bolje.

S obzirom da se u realnom radu vrednosti elektronske energije ispod 10eV ne koriste i da je najčešće podešavana vrednost od 70eV da li je dozvoljeno ponuditi uređaj sa elektronskom energijom od 10 do 200eV?

8. Na strani broj 5 konkursne dokumentacije, u delu “Tehničke karakteristike“ zahtevano je da detekcioni limit instrumenta bude 5 fg ili bolje.

Imajući u vidu da navedeni zahtev omogućava učešće samo ponuđača proizvođača “Thermo Scientific” i da je time onemogućeno ostalim renomiranim proizvođačima da učestvuju u javnoj nabavci, molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i prihvatite instrumente sa detekcionim limitima ≤ 10 fg koji se dokazuje prilikom instalacije uređaja pri proveri performansi?

9. Na strani broj 6 konkursne dokumentacije, u delu “ Hromatografske kolone i potrošni materijal - 1 set“ zahtevano je da se uz uređaj isporuči kolona karakteristika 70% Cyanoprpoyl Polysilphenylene-siloxane 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm.

S obzirom da je trežena kolona precizno definisana kolona proizvođača SGE Analytical Science, molimo vas da navedete za koje aplikacije će biti primenjivana i da li će biti prihvatljivo ukoliko se ponudi ekvivalenta kolona drugog proizvođača?

ODGOVORI NA PITANjA

Odgovor 1.

Na strani 18 konkursne dokumentacije u delu “Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma“ navedeno je da će se uređaj koji ima tehničku prednost, odnosno mogućnost za čišćenje i izmenu jonskog izvora bez obaranja vakuma, ponderisati se 20 pondera. Razlog za to je što takav uređaj, praktično nema zastoja u radu kada se pojavi potreba za čišćenjem jonskog izvora.

Naručilac je visinu pondera opredelio u skladu sa svojim objektivnim potrebama za uređajem koji neće imati zastoja u radu, koji će se omogućiti postizanje brzih laboratorijskih analiza, kako bi se korisnicima usluga Laboratorije za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda, Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, rezultati mogli pružati u najkraćem mogućem roku, što je jedan od činioca za konkurentnost Laboratorije na tržištu.

Naručilac ponderisanjem ove tehničke prednost nije nikom uskratio mogućnost da učestvuje u postupku javne nabavke, niti je nekog favorizovao. Naprotiv, Naručilac je ovim načinom ponderisanja stavio uređaje i koji imaju i koji nemaju ovu tehničku prednost u ravnopravni položaj. Za naručioca je tražena tehnička prednost izuzetno značajna, ali će prihvatiti i uređaje koju nemaju traženu tehničku prednost, s tim što taj uređaj naravno mora biti jeftiniji od uređaja koji ima traženu tehničku prednost. Odnos cene uređaja i tehničke prednosti izražen je visinom pondera. Uređaj koji ima traženu tehničku prednost je skuplji, a uređaj koji nema je jefitiniji, tako da ih naručilac visinom podera stavlja u ravnopavan položaj.

Reč bodovi biće zamenjena rečju ponderi. U tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Odgovor 2.

Naručilac nije zahtevao da svi injektori i detektori budu instalirani istovremeno. Naručilac u ovom postupku javne nabavke kupuje injektore i detektore koji neće istovremeno biti instalirani na uređaju već prema potrebi u zavisnosti od vrste analiziranih uzoraka.

Objektivna potreba Naručioca je da Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda, Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, vrši analize koje se odnose na parametre kvaliteta hrane za životinje, ali pre svega na kontaminante koji ugožavaju njenu zdravstvenu ispravnost. Tako imamo nameru određivati masne kiseline (FAME) na FID I MS detektorima (stavka u obrascu ponude broj 3 i 6.),  organohlorne pesticide na ECD detektoru (stavka u obrascu ponude broj 4), organofosforne pesticide, triazine, karbamate na NPD detektoru (stavka u obrascu ponude broj 5) i još brojna druga jedinjenja koje nam ovaj instrument i pomenuti izmenjivi detektori omogućavaju.

Tehnička prednost, tj. mogućnost lakog izmenjivanja injektora i detektora od strane korisnika opreme, bez alata u roku od maksimalno 5 minuta, koja je ponderisana sa 10 pondera  je upravo u tome u tome što korisnik može da izvrši lako izmenjivanje injektora i detektora samostalno, bez alata u roku od maksimalno 5 minuta.

Uređaj koji nema ovu tehničku mogućnost, kada se ukaže potreba za izmenom injektora i detektora, će imati duži i vremenski teško predvidiv zastoj u radu što bi naručiocu  pored  gubitka vremena, prozrokovalo i dodatne troškove angažovanja ovlašćenog serivisnog inženjera.

Naručilac ponderisanjem ove tehničke prednost nije nikom uskratio mogućnost da učestvuje u postupku javne nabavke, niti je nekog favorizovao. Naprotiv, Naručilac je ovim načinom ponderisanja stavio uređaje i koji imaju i koji nemaju ovu tehničku prednost u ravnopravni položaj. Za naručioca je tražena tehnička prednost izuzetno značajna, ali će prihvatiti I uređaje koju nemaju traženu tehničku prednost, s tim što taj uređaj naravno mora biti jeftiniji od uređaja koji ima traženu tehničku prednost. Odnos cene uređaja i tehničke prednosti izražen je visinom pondera. Uređaj koji ima traženu tehničku prednost je skuplji, a uređaj koji nema je jefitiniji, tako da ih naručilac visinom podera stavlja u ravnopavan položaj.

Odgovor 3.

Da, prihvatljivo je, s tim da je u tom slučaju obavezno dostaviti ovlašćenje proizvođača kojim se za to ovlašćuje inozastupnik za Evropu. Napred navedeno ovlašćenje mora se dostaviti u kopiji originala i overen prevod sudskog tumača na srpski jezik.

Odgovor 4.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu da nabavi jedan uređaj – Dvokanalni gasni hromatograf sa plameno jonizujućim detektorom (FID), detektorom sa zahvatom elektrona (ECD), azot fosfornim detektorom (NPD) i masenim detektorom. Naručilac praktično ne poseduje prostor za smeštanje dva nezavisna uređaja. Posedovanje dva nezavisna uređaja bi takođe, zahtevalo dodatne troškove vezane za instalaciju gasova, kao i veće troškove održavanja, a jedan uređaj koji ima tehničke mogućnosti koje je naručilac zahtevao u tehničkoj specifikaciji konkursne dokumentacija, sasvim zadovoljava objektivnu potrebu Naručioca,

Odgovor 5.

Naručilac će prihvatiti FID detektor karakteristika 1,5 pgC/s, linearni dinamički opseg 107 i brzinu snimanja 250 Hz. U tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Odgovor 6.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu za linearni dinamički opseg od 104 sa osetljivošću koja je navedena u tehničkoj specifikaciji. Ukoliko je uži linearni dinamički opseg on može da utiče na kalibraciju instrumenta te može doći do potrebe za izradom dodatnih kalibracionih krivi.

Odgovor 7.

Za naručioca je prihvatljiv opseg od 10-150 eV ili bolji. U tom smislu konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Odgovor 8.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu. Ispitivanjem tržišta ustanovili smo da postoje renomirani proizvođači koji mogu da ponude zahtevani limit detekcije. Naručilac za potrebe svojih analiza želi što veće performanse detektora u pogledu osetljivosti i detekcionog limita. Niži limit detekcije znači veće analitičke mogućnosti u smislu analize tragova analita, tj. kvantifikacije niskih koncentracija ispitivanih analita.

Odgovor 9.

Naručiocu je potrebna kolona navedene stacionarne faze za FAME – metil estre masnih kiselina. Naručioc nije definisao proizvođača tako da kolonu pomenute stacionarne faze bilo kog proizvođa može da ponudi ili druge stacionarne faze preporučene za  navedenu aplikaciju. U izmeni konkursne dokumentacije iza dela kolona karakteristika 70% Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm, navešće se “za FAME – metil estre masnih kiselina ili odgovarajuće stacionarne faze za FAME“

Predsednik komisije za javnu nabavku

Prof. dr Igor Jajić